## Slide 1
思考题：假设CPU地址总线16条, 数据总线8条, 有以下存储器连接电路:
1. 写出每片芯片的地址范围;
2. 分析芯片地址重叠情况;
3. 利用已有线路且在尽可能少地改变已有线路基础上, 增加一片16KB存储器芯片。
VMA
3:8
译码器
EN
A15
A14
A13
8KB
4KB
2KB
2KB
CS
CS
CS
CS
111
A12
100
010
101
110
001
000
011

## Slide 2
1. 写出每片芯片的地址范围;
2. 分析芯片地址重叠情况;
3. 利用已有线路且在尽可能少地改变已有线路基础上, 增加一片16KB存储器芯片。
VMA
3:8
译码器
EN
A15
A14
A13
8KB
4KB
2KB
2KB
CS
CS
CS
CS
111
A12
100
010
101
110
001
000
011

## Slide 3
1. 写出每片芯片的地址范围
1 1 1 0 0 0 0 …. 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 …. 1 1 1
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 …. A2 A1 A0
8KB
E000~FFFF
4BK
1 1 0 0 0 0 0 …. 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 …. 1 1 1
C000~DFFF
2BK①
1 0 1 0 0 0 0 …. 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 …. 1 1 1
A000~AFFF
2BK②
1 0 0 1 0 0 0 …. 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 …. 1 1 1
9000~9FFF
8K地址范围
4K地址范围

## Slide 4
2. 分析芯片地址重叠情况
(1) 8KB芯片地址空间E000~FFFF, 没有地址重叠;
(2) 4KB芯片地址空间C000~DFFF(即两个4K空间: C000~CFFF、D000~DFFF), 有4K地址重叠;
(3) 2KB ①芯片地址空间A000~AFFF(即两个2K空间: A000~A7FF、A800~AFFF), 有2K地址重叠;
(4) 2KB ②芯片地址空间9000~9FFF(即两个2K空间: 9000~97FF、9800~9FFF), 有2K地址重叠;

## Slide 5
3. 利用已有线路且在尽可能少地改变已有线路基础上, 增加一片16KB存储器芯片
为尽可能少地改变已有线路基础上, 利用已有3:8译码器空闲的4个输出, 为新增16KB芯片分配如下地址:
0000~3FFF
0 0 0 0 0 0 0 …… 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 …… 1 1 1
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 …… A2 A1 A0
CS
VMA
3:8
译码器
EN
A15
A14
A13
8KB
4KB
2KB
2KB
CS
CS
CS
111
A12
100
010
101
110
001
000
011

## Slide 6
可看出, 图中3:8译码器当A15A14A13为001和000是空闲输出, 每一个输出代表8K空间, 两个输出共16K范围。
可以分析这两个引脚表示的地址范围:
0 0 0 0 0 0 0 …… 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 …… 1 1 1
A15A14A13A12A11A10A9……A2A1A0
A15A14A13
001
0 0 1 0 0 0 0 …… 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 …… 1 1 1
A15A14A13
000
总范围: 0000H~3FFFH, 即为16K芯片分配的地址范围。
0000H～
1FFFH
2000H～
3FFFH

## Slide 7
CS
VMA
3:8
译码器
EN
A15
A14
A13
8KB
4KB
2KB
2KB
CS
CS
CS
111
A12
100
010
101
110
001
000
011
因此有以下连接:
16KB
CS
说明:
(1) 利用了原有线路
(2) 未改变原有线路