## Slide 1: 输入输出系统（I/O系统） §1 概述
二、I/O系统的主要功能：对指定外设进行I/O操作，同时完成许多其他的控制。
包括：外设编址，数据通路的建立，向主机提供外设的状态信息等。
一、I/O系统组成：包括I/O设备，设备控制器及与I/O操作有关的软硬件。

## Slide 2
三、I/O系统的发展
1 程序直接控制传送
1)硬件和软件
① I/O接口电路
② 控制程序
2）特点
①接口电路简单，控制方便
②对CPU的利用率不充分
查询：
程序
主机
外设
空闲
启动
等待
准备
程序
交换数据

## Slide 3
2．中断方式
在需要I/O服务时才中断CPU的现行工作，转去执行I/O服务。
需要有接口电路和中断逻辑。
中断：
主机
程序
外设
空闲
启动
准备
程序
请求
中断程序
交换数据
程序
并行操作

## Slide 4
１）硬件和软件
①接口电路和中断逻辑
②中断处理程序
２）特点
①对于中低速外设，可极大地提高对ＣＰＵ的利用率．
②接口电路较复杂
③对高速外设有可能降低对CPU的利用率。

## Slide 5
系统总线
CPU
M
DMA
控制器
接口
接口
I/O
I/O
CPU
DMA
控制器
接口
M
接口
接口
M
3．DMA（Direct Memory Access）方式
直接依靠硬件在主存与I/O设备间进行直接的数据传递，在传递期不需CPU干预。
DMA方式本身只能处理简单的数据传递，不切换程序。

## Slide 6
1）硬件和软件
①硬件DMA控制器
②软件，指CPU对DMAC的初始化程序以及对DMA传送的结束处理程序。
2） 特点
①对于高速外设可在很大程度上解放了CPU(数据传送时，无须CPU干预）
②接口电路复杂
③仅属于初步解放CPU
④交换数据时灵活性差。

## Slide 7
4.通道（CH）方式
①有自己的指令系统（CH指令）和程序（CH程序）。
②执行通道程序时可与CPU的运行同时进行——并行性。
③通道指令功能简单，使用面窄，与CPU共用一个主存，还不是独立的I/O处理机。
５.外围处理机方式（PPU）
用一个功能较弱的计算机管理I/O，彻底解放CPU，硬件结构最复杂。

## Slide 8
§2 总线设计
一、总线主要类型
1 按具有总线数目分
1）单总线：仅一组总线，所有部件都由它来完成信息交换，结构简单，利用率高，未能照顾CPU访存需要
CPU
存储器
高速I/O
一般I/O
总线
Notes: 第四页

## Slide 9
2）双总线：在单总线的基础上增加一组CPU与存贮器间的总线，要求存贮器是多体结构。
CPU
存储器
高速I/O
一般I/O
总线
CPU总线

## Slide 10: 3）三总线：在双总线的基础上增加一组存贮器到高速I/O的总线，要求存贮器是多体结构。
CPU
存储器
高速I/O
一般I/O
总线
CPU总线
高速I/O总线

## Slide 11
2 按是否专用来分
1）专用总线：随部件数（n）的增加，专用总线急剧增加：
l=n*(n-1)/2
n=4时， l =6 ； n=5时 l =10
2）非专用总线——即公共总线
总线数少，造价低，总线接口标准化、模块性强，易于简化和统一接口设计，会出现总线争用，降低效率。
Notes: 第七页

## Slide 12
3 按传递的信息类型分
地址总线AB
数据总线DB
控制总线CB
Notes: 第七页