## Slide 1
第三节 中断方式及接口
5.3.1 中断基本概念
1.定义
CPU暂时中止现行程序的执行，转去执行为某个随机事态服务的中断处理程序。处理完毕后自动恢复原程序的执行。
2.实质与特点
（1）实质
程序切换
方法：
保存断点，保护现场；
恢复现场，返回断点。
时间：
一条指令结束时切换。
保证程序的完整性。
很重要！

## Slide 2
（2）特点
随机性
随机发生的事态
由硬件请求信号引发中断
（按键、故障）
有意调用,随机请求与处理的事态
（调用打印机）
随机插入的事态
（软中断指令插入程序任何位置）
3.中断分类
（1）硬件中断与软中断
由软中断指令引发中断
（2）内中断与外中断
中断源来自主机内部
中断源来自主机外部
（3）可屏蔽中断与非屏蔽中断
可通过屏蔽字屏蔽该类请求；关中断时不响应该类请求。
该类请求与屏蔽字无关；请求的响应与开/关中断无关。

## Slide 3
由硬件提供服务程序入口地址
4.中断典型应用
（4）向量中断与非向量中断
（1）管理中、低速I/O操作
某事件出现的实际时间内及时处理，不是批量处理。
（2）处理故障
服务程序、中断向量表
由软件提供服务程序入口地址
（3）实时处理
（4）人机对话
利用时钟中断定时采集参数，检测，调节。
（5）多机通信
5.中断系统的组成
（1）软件：
（2）硬件
接口方面：
请求、传递、判优逻辑
CPU方面：
响应逻辑

## Slide 4
1.中断请求的提出与传递
（1）如何产生中断请求？
“完成”标志为1
1）使用单独请求线
外设工作完成：
5.3.2 中断全过程（外中断）
CPU允许请求：
“屏蔽”标志为0
先“屏蔽”，后请求
先请求，后“屏蔽”
完成
请求触发器
屏蔽
CP
有效请求
完成
请求触发器
屏蔽
CP
请求
有效请求
（2）如何传送中断请求？
CPU
请求
请求
I/O
I/O
2）使用公共请求线
CPU
公共请求
I/O
I/O

## Slide 5
2.中断判优
（1）优先顺序
故障、DMA、外中断
（2）CPU现行程序与外设请求的判优
为现行程序赋予优先级
1）CPU设置允许中断标志
（输入、输出）
=1，开中断
1）软件判优
由程序查询顺序确定优先级。
＜外设请求优先级，
例.中断控制器判优
响应
=0，关中断
2）CPU设置程序状态字的优先级字段
≥外设请求优先级，
不响应
（3）各外设请求的判优
可灵活修改优先级。
2）硬件判优
中断控制器(如8259)集中解决请求信号的接收、屏蔽、判优、编码等问题。

## Slide 6
1) 软件判优
读三态驱动器
转入中断处理
D0=1
转请求1服务程序
Y
N
D1=1
N
Y
...
转请求2服务程序
Y
D2=1
转请求3服务程序
N
2) 硬件判优
① 一种具有独立请求线的并行判优电路
.....
INTR0

INTR0
INTR2
INTR1
INTR1

INTR2

只适合于具有独立请求线的中断系统
优先级高低:
先被查询的位对应的请求优先级高,

## Slide 7
中断请求
8259
8259
D7～D0
中断屏蔽寄存器
中断号寄存器
中断请求寄存器
中断服务寄存器
优先级裁决器
INT
INTA
IRQ0
IRQ7
（未屏蔽的请求判优,生成相应中断号）
公共请求INT
CPU
（CPU响应后，取回中断号，转入相应服务程序。）
3.中断响应
（1）响应条件(外中断）
中断源的序号
优先级高
优先级低
2) 硬件判优

## Slide 8
外设有请求，且未被屏蔽；
1）非向量中断
将服务程序入口组织在查询程序中；CPU响应时执行查询程序，查询中断源，转入相应服务程序。
（2）如何获取中断服务程序的入口地址
CPU开中断；
一条指令(非停机
指令)结束；
无故障、DMA等优先级更高的请求。
2）向量中断
将服务程序入口(中断向量)组织在中断向量表中；CPU响应时由硬件直接产生相应向量地址，按地址查表，取得服务程序入口，转入相应服务程序。
中断向量：
服务程序入口地址、服务程序状态字
中断向量表：
存放中断向量的表
（一段存储区）
向量地址：
访问向量表的地址
（指向中断向量的首址）
例1.模型机向量表
M按字编址。一个入口地址8位，占一个编址单元。
（从主存0#单元开始安排）

## Slide 9
向量地址
例2.IBM PC向量表
M按字节编址。一个入口地址32位，占4个编址单元。
（从主存0#单元开始安排）
=中断号×2
0#
向量表
入口偏移0
入口基址0
4#
0号中断源
1号中断源
入口偏移1
入口基址1
向量地址
=中断号×4
0#
向量表
入口地址0
中断PSW 0
1#
0号中断源
1号中断源
入口地址1
中断PSW 1
2#
3#
一个中断服务程序状态字8位，也占一个编址单元。

## Slide 10
向量中断方式：
（3）响应过程（响应的工作过程
发响应信号INTA，进入中断周期
关中断，保存断点
获得中断号，转换为向量地址，查向量表
取中断向量，转中断服务程序
CPU执行中断隐指令
（硬件完成）
4.中断处理
CPU执行中断服务程序。
（1）单级中断：
CPU响应后只处理一个中断源的请求，处理完毕后才能响应新的请求。
（2）多重中断：
在某次中断服务过程中，允许响应处理更高级别的中断请求。

## Slide 11
单级中断流程：
保护现场
具体服务处理
恢复现场
开中断、返回
外中断：
数据传送
禁止同级或更低级别的请求，开放更高级别的请求
多重中断流程：
开中断、返回
保护现场
送新屏蔽字、开中断
具体服务处理
关中断
恢复现场及原屏蔽字

## Slide 12
例1：设0表示开放，1表示屏蔽，处理顺序为
1-2-3-4
中断程序级别
级屏蔽位
一
二
三
四
一
1
1
1
1
二
0
1
1
1
三
0
0
1
1
四
0
0
0
1
*屏蔽位的设置

## Slide 13
例2：设1表示开放，0表示屏蔽，处理顺序为
？
中断程序
级别
级屏蔽位
一
二
三
四
一
0
0
0
0
二
1
0
1
1
三
1
0
0
1
四
1
0
0
0
Notes: 有 4个 中断源，优先级为I0>I1>I2>I3，采用多重中断方式，屏蔽字中Di用于屏蔽Ii（为0则屏蔽）。CPU在执行I2所对应的中断服务程序时，应写入接口的屏蔽字是 1100 。
1-4-3-2
某计算机有五级中断L4-L0，中断屏蔽字为M4M3M2M1M0，Mi=0(0≤i≤4)表示Li级中断屏蔽，若中断响应优先级顺序是L4 L0 L2L1L3，则L1的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是（01010）

## Slide 14
5.3.3 中断接口
1.组成（寄存器级）
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
（1）寄存器选择
对接口寄存器寻址。
（2）命令字寄存器
接收CPU发向外设的命令字，转换为相应操作命令送外设。
命令字格式的拟定：
接口板
用代码表示各种命令
代码位数
代码含义
（3）状态字寄存器
反映设备和接口的运行状态。

## Slide 15
（4）数据缓冲器
传送数据，实现缓冲。
（5）控制逻辑
请求信号产生逻辑
状态字格式的拟定：
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
接口板
用代码表示各种状态。
（6）公用中断控制器
接收外设请求，判优，送出公共请求；
电平转换逻辑
针对设备特性的逻辑
串-并转换逻辑(串口)
接收中断批准，送出中断号（中断类型码）。

## Slide 16
（1）初始化：设置工作方式，送屏蔽字，送中断号。
（2）发启动命令(送命令字)，启动设备。
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
中断控制器
（8259）
IRQi
M
CPU
主机板
接口板
（3）设备完成工作，申请中断。
2.工作过程（外中断）
（4）中断控制器汇集各请求，经屏蔽、判优，形成中断号，并向CPU送INT。
（5）CPU响应，发批准INTA。
（6）中断控制器送出中断号。
（7）CPU执行中断隐指令操作，进入服务程序。
中断控制器
命令字R
状态字R
控制逻辑
数据缓冲器

## Slide 17
涉及命令字、状态字格式的拟定，中断源的扩展。
例.模型机需扩展两个外中断源，共用一个中断号。
3.接口设计
主机发向外设的命令包括：启动、停止、数据选通；
外设的状态包括：忙、完成、出错。
8259
IRQ0 系统时钟
IRQ1 实时时钟
IRQ2 通信
IRQ7 打印机
为两个扩展中断源设计中断接口。
模型机的外中断源安排：
可通过IRQ2进行扩展。
（1）接口组成
两个扩展中断源共用一个接口。
启动1 停止1 选通1 启动2 停止2 选通2
5 4 3 2 1 0
命令字格式：
状态字格式：
忙1 完成1 出错1 忙2 完成2 出错2

## Slide 18
（2）判断中断源
地址线
寄存器选择
命令1 命令2
状态1 状态2
控制逻辑
数据线
数据线
命令
状态
数据缓冲1
数据线
数据
外设1
系统总线
D7~0
IRQ0
中断控制器
INT
INTA
IRQ7
（8259）
IRQ2
数据缓冲2
数据线
数据
外设2
向量中断与非向量中断相结合
(软件扩展)
请求1与请求2在控制逻辑中形成公共请求IRQ2，送入8259参加判优；
CPU响应后执行IRQ2服务程序
CPU在IRQ2服务程序中查询各设备状态，判中断源，转入相应设备服务程序
(向量中断过程)；
(非向量中断过程)。