## Slide 1
第一部分计算机基础
CH1-3 组合逻辑电路
3.1 组合逻辑电路的分析
3.2 组合逻辑电路的设计
3.3 典型组合逻辑电路的设计
3.4 组合逻辑电路的险象
3.1 组合逻辑电路的分析
3.2 组合逻辑电路的设计
3.3 典型组合逻辑电路的设计

## Slide 2
数字电路分为两大类
1、组合逻辑电路
2、时序逻辑电路
任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入组合，而与输入信号作用前电路的原状态无关(与过去的输入无关)。
任意时刻的输出不仅仅与该时刻的输入有关，而且还与电路的原状态有关(与过去的输入有关)。

## Slide 3
组合逻辑电路的特点
&
&
&
&
1
A
B
C
D
F
(1)电路由逻辑门构成，无记忆元件；
(2)输入信号是单向传输，一般无反馈。
×

## Slide 4
3.1 组合逻辑电路的分析
分析步骤
逻辑电路图
函数表达式
化简
功能描述
真值表

## Slide 5
例1:试分析电路
&
&
&
&
A
B
F
AB
BAB
AAB
结论：该电路实现两个输入信号的异或逻辑。

## Slide 6
例2:设A=A1A0、B=B1B0均为二位的二进制数。试分析电路
&
F
=1
=1
1
1
1
A1
B1
A0
B0
F= A1 B1 A0 B0= (A1 B1)(A0 B0)

## Slide 7
例2:设A=A1A0、B=B1B0均为二位的二进制数。试分析电路
F= A1 B1 A0 B0= (A1 B1)(A0 B0)
&
F
=1
=1
1
1
1
A1
B1
A0
B0

## Slide 8
F= A1 B1 A0 B0= (A1 B1)(A0 B0)
若 A1= B1 ，A0= B0 ， 则 F=1
则 F=0
若 A1≠B1 ，A0≠ B0
A1= B1 ，A0≠ B0
A1≠B1 ，A0 = B0
由分析可知：这是一个判断两位二进制数是否相等的电路。

## Slide 9
3.2 组合逻辑电路的设计
设计步骤
1、逻辑抽象
2、逻辑赋值
定义逻辑状态的含义，即以“0”、“1”分别表示输入和输出的不同状态。
3、根据因果关系列出真值表
分析事件的因果关系，确定输入变量和输出变量。
5、画出逻辑电路图
4、化简或变换后，得到逻辑函数表达式

## Slide 10
例1: 试设计一个三变量的判奇电路(奇数个1)。
1、逻辑抽象 及 2、逻辑赋值
由题设可知：三个输入变量A、B、C，分别取值为“0”和“1”；一个输出变量F，当输入变量A、B、C为奇数个1时，F为“1”，否则F为“0”。
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
3、列出真值表
4、化简
A
BC
00
01
11
10
0
1
F
0
0
0
0
1
1
1
1
0 0 1 1
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 1 1

## Slide 11
C
B
A
=1
=1
F
5、画出逻辑电路图

## Slide 12
3.3 典型组合逻辑电路的设计
一、半加器(放在第2部分计算机组成里讲)
A B S C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
S=A B C=AB
3.3.1 基本运算电路
C
CO
A
B
S
A
B
S
C
=1
&
∑

## Slide 13
3.3.2 编码器
所谓编码，就是在选定的一系列二值代码中赋予每个代码以固定的含义。执行编码功能的电路称编码器。
编码
将具有特定含义的信息编成相应二进制代码的过程。
编码器(即Encoder)
实现编码功能的电路
被编信号
二进制代码
编码器

## Slide 14
X1
X2n
Y1
Yn
编
码
器
二进制编码器(2n线－n线编码器)
用 n 位二进制数码对 2n 个输入信号进行编码的电路。

## Slide 15
I0
I1
I7
Y0
Y1
Y2
8线-3线
编码器
高电平有效，即对输入为“1”的位进行编码。
例：8线－3线编码器

## Slide 16
输出 3 位 二进制码
8 线 – 3 线编码器
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
Y0
Y1
Y2
I0
省略不画
由图可写出编码器的输出逻辑函数为
由上式可列出真值表为
被编信号高电平有效
8 个需要编码的输入信号

## Slide 17
8线－3线编码器真值表
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0
低电平有效，即对输入为“0”的位进行编码。

## Slide 18
3.3.3 译码器
译码是编码的逆过程，其功能是将具有特定含义的不同二进制代码“翻译”出来。

## Slide 19
二进制译码器
二进制译码器属于完全译码器(设译码器有n个输入和m个输出，则m=2n)，不满足该条件的称为部分译码器。
这里以2线－4线译码器为例。

## Slide 20
2线-4线
译码器
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
根据译码器的定义和要求可得译码真值表如下：
使能端E的作用
1、控制译码器的状态
当E=1时，译码器处于工作状态；
当E=0时，译码器处于非工作状态。

## Slide 21
A1
A1
A1
1
1
A0
A0
A0
1
1
&
&
&
&
A1
A1
A1
A1
A0
A0
A0
A0
Z0
Z1
Z2
Z3
E
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1

## Slide 22
E A1 A0 Z3 Z2 Z1 Z0
0 d d 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 1 0
由真值表可得译码器的函数表达式：

## Slide 23
例：用两片2线－4线译码器扩展成3线－8线译码器。
2、用于译码器的扩展（自看）
3线－8线译码器的输入为A2、A1、A0，由A2控制两个2线－4线译码器的使能端E。

## Slide 24
A1
A2
A0
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
(1)
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
(2)
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
1

## Slide 25
译码器的应用（——存储器）
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Z7
Z6
Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
Z0
VCC
1
8
9
16
地
74LS138
3线—8线译码器74LS138(T4138)的引脚图如下:

## Slide 26
3线—8线译码器74LS138(T4138)的真值表如下：
S1 S2+S3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z6Z7
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1
d 1 d d d 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 27
由真值表可得：
若将 A2 A1 A0 看作输入逻辑变量则：

## Slide 28
ＤB
WR
OE
IO1
CS
ＤB
WR
OE
IO2
CS
ＤB
WR
OE
IO3
CS
DB
WR
RD
CPU
AB16
AB15
AB14
A2
A1
A0
Z0
Z7
74138
例3：在总线传送中利用译码器实现片选。