## Slide 2
— 关于存储器的组织
主要任务:
用不同容量和不同数量的存储器芯片构成一个存储器系统, 实现与CPU的连接。
涉及内容:
 存储器的逻辑设计
 动态存储器的刷新

## Slide 3
4.2 存储器的逻辑设计
应解决的问题:
 芯片的选用
 地址分配
 片选逻辑
 信号线的连接
多大容量, 位数, 多少片等
将CPU提供的全部地址空间的哪些地址空间分配给所设计的存储器, 怎样分配, 电路中如何体现
如何产生芯片所需片选信号
所有信号线如何连接
线路连接的原理框图:

## Slide 4
CPU
存储芯片
2
存储芯片
1
存储芯片
n
....
地址总线
数据总线
控制总线
地址译码电路
(产生片选信号)
地址
....

## Slide 5
4.2.3 半导体存储器逻辑设计
需解决：
芯片的选用、
例1.
用2114（1K×4）SRAM芯片组成容量为4K×8的存储器。地址总线A15～A0（低）,双向数据总线D7～D0（低）,读/写信号线R/W。
给出芯片地址分配与片选逻辑,并画出M框图。
1.计算芯片数
（1）先扩展位数，再扩展单元数。
地址分配与片选逻辑、
信号线的连接。
2片1K×4
1K×8
4组1K×8
4K×8
8片

## Slide 6
存储器寻址逻辑
2.地址分配与片选逻辑
（2）先扩展单元数，再扩展位数。
4片1K×4
4K×4
2组4K×4
4K×8
8片
芯片内的寻址系统(二级译码)
芯片外的地址分配与片选逻辑
为芯片分配哪几位地址，以便寻找片内的存储单元
由哪几位地址形成芯片选择逻辑，以便寻找芯片
存储空间分配：
4KB存储器在16位地址空间（64KB）中占据
任意连续区间。

## Slide 7
64KB
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
需12位地址寻址：
4KB
A15…A12A11A10A9……A0
A11～A0
0 0 0 …… 0
任意值
0 0 1 …… 1
0 1 1 …… 1
1 0 1 …… 1
0 1 0 …… 0
1 0 0 …… 0
1 1 0 …… 0
1 1 1 …… 1
片选
芯片地址
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑。
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
1K
1K
1K
1K
A9～A0
A9～A0
A9～A0
A9～A0
CS0
CS1
CS2
CS3
A11A10
A11A10
A11A10
A11A10

## Slide 8
3.连接方式
（1）扩展位数
4
1K×4
1K×4
4
10
1K×4
1K×4
4
10
1K×4
1K×4
4
10
4
1K×4
1K×4
4
10
4
4
A9~A0
D7~D4
D3~D0
4
4
R/W
A11 A10
CS3
A11 A10
CS0
A11 A10
CS1
A11 A10
CS2
（2）扩展单元数
（3）连接控制线
（4）形成片选逻辑电路

## Slide 9
某半导体存储器，按字节编址。其中，0000H～07FFH为ROM区，选用EPROM芯片（2KB/片）；0800H～13FFH为RAM区，选用RAM芯片（2KB/片和1KB/片）。地址总线A15～A0（低）。给出地址分配和片选逻辑。
例2.
1.计算容量和芯片数
ROM区：2KB
RAM区：3KB
存储空间分配：
2.地址分配与片选逻辑
先安排大容量芯片（放地址低端），再安排小容量芯片。
便于拟定片选逻辑。
共3片

## Slide 10
A15A14A13A12A11A10A9…A0
0 0 0 0 0 0 …… 0
0 0 0 0 0 1 …… 1
0 0 0 0 1 1 …… 1
0 0 0 1 0 0 1 … 1
0 0 0 0 1 0 …… 0
0 0 0 1 0 0 0 … 0
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑。
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
2K
2K
1K
A10～A0
A10～A0
A9～A0
CS0
CS1
CS2
A12A11
A12A11
A12A11
5KB需13位地址寻址：
ROM
A12～A0
64KB
1K
2K
2K
RAM
A10
A15A14A13为全0

## Slide 11
4.2.4 动态存储器的刷新
1.刷新定义和原因
定义：
刷新。
动态存储器依靠电容电荷存储信息。平时无电源
供电，时间一长电容电荷会泄放，需定期向电容
补充电荷，以保持信息不变。
定期向电容补充电荷
原因：

## Slide 12
注意刷新与重写的区别。
破坏性读出后重写，以恢复原来的信息。
2.最大刷新间隔
在此期间，必须对所有动态单元刷新一遍。
非破坏性读出的动态M，需补充电荷以保持原来的信息。
2ms。
3.刷新方法
按行读。
刷新一行所用的时间
刷新周期
（存取周期）
刷新一块芯片所需的刷新周期数由芯片矩阵的行数决定。

## Slide 13
对主存的访问
由CPU提供行、列地址，
2ms内集中安排所有刷新周期。
CPU访存：
4.刷新周期的安排方式
死区
用在实时要求不高的场合。
动态芯片刷新：
由刷新地址计数器提供行地址，定时刷新。
（1）集中刷新
R/W
刷新
R/W
刷新
2ms
50ns
（2）分散刷新
各刷新周期分散安排在存取周期中。
R/W
刷新
R/W
刷新
100ns
用在低速系统中。

## Slide 14
2ms
（3）异步刷新
例.
各刷新周期分散安排在2ms内。
用在大多数计算机中。
每隔一段时间刷新一行。
128行
≈15.6 微秒
每隔15.6微秒提一次刷新请求，刷新一行；2毫秒内刷新完所有行。
R/W
刷新
R/W
刷新
R/W
R/W
R/W
15.6 微秒
15.6 微秒
15.6 微秒
刷新请求
刷新请求
（DMA请求）
（DMA请求）